# VODIKOV PEROKSID

H2O2  Hydrogenii peroxidom (<35%)

- Stik z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.

- Stik s kožo povzroča opekline (izogibaj se stiku s kožo  in vdihavanju).

- Hraniti v originalni aluminijasti embalaži, na hladnem, zaklenjeno in izven dosega otrok ter virov toplote.

- Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško  pomoč. Po možnosti pokazati etikete.

- Eksplodira pri reakciji z nekaterimi snovmi. Izogibati se stiku s kislinami, lugi, kovinami, nitrati, solmi kislin, reducenti in druge vnetljive snovi (alkohol). Onemogočiti kakršne koli stike z drugimi snovmi

Delo z vodikovim peroksidom lahko opravlja le predhodno  usposobljen delavec. Seznam usposobljenih ima vodja oddelka.

Delati v zračnem prostoru. Snov ne zlivati v orig. embalažo.

Obvezna uporaba nepoškodovane varovalne opreme:

- zaščitne maske za organske snovi, ki pokriva celoten obraz – oči.

- visokih gumijastih rokavic.

- zaščitne obleke in gumijastega predpasnika.

- pri pretakanju uporabljati gumijaste škornje.

Prostor mora biti čist in stran od oseb brez varovalne opreme.

Odstranite vse vire ognja in vžige ter ne kadite.

V primeru začetnega ognja pogasiti z vodo, gasilnikom na CO2..

V primeru razlitja razredčiti z veliko količino vode, na kar kontaminirano površino posušiti s peskom.

# Text boxes

PRVA POMOČ TAKOJ TUDI ČE SUMIMO:

- odstraniti kontaminirana oblačila

- z veliko količino vode izpirati dele telesa (vsaj 10 minut)

- pitje velike količine vode brez bruhanja (mleko in rastlinske maščobe prepovedane)

Odpadno embalažo, kontaminirane predmete (oblačila, krpe, papir, …) odlagati v aluminijaste zbiralne posode s tesno prilagajočim pokrovom.  Klas. št. odpadne plast. embal. je 15 01 02 in   mešane embal. 15 01 06.

Vodikov peroksid je dovoljeno skladiščiti v zračnem skladišču, v zaprti originalni embalaži in v zaprti aluminijski posodi z oddušnikom, ločeno od drugih snovi.

Odpadek ali odpadno embalažo sprati z vodo, na kar ta ni več nevaren odpadek.